## Slide 1
Şekilde gösterilen beton bağlama için akım ağını oluşturararak, bağlamanın altındaki zeminin permeabilitesi 2.5 x 10-5 cm/s olduğuna göre bağlamanın birim uzunluğundan bir günde sızan su miktarını bulunuz

## Slide 2
Elek analizi yapılan bir zeminin No.4 elekten geçen miktarı %70, No.200 elekten geçen miktarı ise % 30 , likit limiti 33 ve plastik indeks değeri de 12 olarak bulunmuştur. Zemini Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemine göre sınıflandırarak özelliğini açıklayınız.
No. 200 elekten geçen ≤ %50 olduğundan İri Taneli Zemin
No. 4 elekten geçen ≥ % 50 olduğundan Kum
No. 200 elekten geçen ≥ % 12 olduğundan kıvam limiti testlerine bakılır.
Zemin plastisite kartı A hattı üzerinde olup, PI ≥ % 7 olduğu için SC
Zemin Killi kumdur

## Slide 3
Elek analizi yapılan bir zeminin elek analiz sonuçları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Zeminin tane dağılım eğrisini çizerek, Zemine ilişkin; etkili tane çapı, üniformluk katsayısı,eğrilik katsayısı değerlerini hesaplayınız. Zeminin genel özelliği nedir? Açıklayınız
D10=0,7 mm
D60=5,2 mm
D30=3,2 mm
Cu=D60/D10 = 7,43
Cc=(D30 )2 /D60x D10 = 2,8
Cu > 4 İyi derecelenmiş zemin
1<Cc<3 Sürekli tane bulunduran zemin

## Slide 5
Şekilde permeametrede örneğin çapı 6 cm tane birim hacim ağırlığı 2,65 g/cm3’tür. Permeametreye 1100 g. kuru zemin konulmuştur.Deney sırasında 100 saniyelik bir sürede 250 cm3 su geçişi gözlenmiştir. Bu durumda zeminin permeabilite katsayısını, deşarj ve sızıntı hızlarını bulunuz.

## Slide 6
LL=37,3 Grafikten elde edilir.
PL=(30+20+27)=28,6
PI=37,3-28,6 = 11,7 Plastisite kartından
OL veya ML Orta derecede sıkışa bilen silt veya organik kil.